Додаток 2

Порядок виведення обладнання в ремонт

Планове виведення з роботи та резерву силового обладнання, яке призначене для виробництва, розподілу, перетворення та споживання електроенергії, а також пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, автоматизованих систем диспетчерського керування та засобів диспетчерсько-технологічного управління, приладів комерційного обліку здійснюється з обов'язковим оформленням планової заявки, яка подається на розгляд до відповідної диспетчерської служби.

Планові заявки щодо обладнання, яке включене до затвердженого плану-графіка виведення з роботи обладнання, подаються не пізніше ніж за 3 дні з термінами/строками, які передбачені планом-графіком.

З метою координації планових перерв в електропостачанні Користувачів ПрАТ "Кіровоградобленерго" не пізніше ніж за 10 днів до початку планового переривання повідомляє про це Користувачів із зазначенням:

1) елементів системи розподілу, на які вплине перерва;

2) величини потужності навантаження, яка буде відключена при перерві, у МВт;

3) величини робочої потужності, яка може бути при перерві, у МВт;

4) дати та часу початку перерви;

5) тривалості перерви (яка не повинна перевищувати 24 годин).

У разі зміни дати планової перерви ПрАТ "Кіровоградобленерго" негайно повідомляє про це Користувачів.

Користувачі в найкоротші терміни після отримання повідомлення від ПрАТ "Кіровоградобленерго" мають право підтвердити нову дату і час або запропонувати альтернативну дату та час початку запланованої перерви. Після досягнення домовленості щодо дати та часу початку планової перерви ПрАТ "Кіровоградобленерго" підтверджує свою згоду Користувачу.

Якщо є необхідність продовжити тривалість планової перерви, затвердженої в заявці, ПрАТ "Кіровоградобленерго" повідомляє про це Користувача до 12:00 доби, що передує запланованій добі.

Незаплановані відключення, які не мають характеру аварійного, повідомляються Користувачам до 12:00 доби, що передує запланованій добі початку незапланованого відключення.

Всі ремонтні роботи, пов'язані з відключенням ліній електропередавання та устаткування на підстанціях, що зазначені в Положеннях про взаємовідносини між ПрАТ "Кіровоградобленерго" та Користувачем, оформляються заявками, що подаються за 2 доби до дня проведення робіт, щодня з 9.00 до 12.00.

у понеділок               -на середу,

у вівторок	           -на четвер,

у середу                     -на п'ятницю,

у четвер	           -на суботу, неділю, понеділок,

у п'ятницю                -на вівторок.

Заявки на ремонтні роботи в робочий день дозволяються напередодні дня проведення робіт. Заявки на роботу в суботу, неділю, і понеділок дозволяються в п'ятницю.

Заявки на ремонтні роботи у святкові дні дозволяються напередодні святкового дня. Відповідь на заявки повинна бути дана не пізніше 15-00 дня перед проведенням робіт.

Заявка має включати:

- диспетчерське найменування обладнання;

- дату та час виведення з роботи обладнання та дату та час його введення в роботу;

- причини виведення обладнання з роботи;

- тривалість робіт з відновлення працездатного стану обладнання та можливість введення його в роботу на вимогу ПрАТ "Кіровоградобленерго" (час аварійної готовності обладнання);

- у разі багатоденного виведення з роботи обладнання - інформацію про те, чи будуть об'єкти повертатися до експлуатації на щоденній основі;

- порядок проведення оперативних перемикань та/або роз'єднань для виведення обладнання з роботи та заходи для створення безпечних умов виконання робіт (перелік відімкнутого та заземленого обладнання);

- можливі негативні наслідки виведення обладнання з роботи та/або при виконанні робіт;

- режимні заходи (наприклад, створення ремонтної схеми або зменшення наявної генеруючої потужності).

У разі необхідності ПрАТ "Кіровоградобленерго", в управлінні або віданні якого знаходиться це обладнання, має право запросити у Користувача додаткові дані, крім зазначених у заявці.

Незаплановані та вимушені відключення оформлюються терміновими або аварійними заявками.

Для проведення позапланового ремонту обладнання, а також з метою використання можливості, яка склалася внаслідок виведення з роботи обладнання іншим суб'єктом або у зв'язку із суттєвими змінами режиму роботи системи розподілу, подаються термінові заявки.

Для проведення невідкладного ремонту обладнання з метою усунення дефекту або для запобігання загрозі життю та здоров'ю людей, забрудненню навколишнього середовища, пошкодженню обладнання, а також для оформлення виведення обладнання в ремонт після його вимкнення дією релейного захисту та автоматики подаються аварійні заявки.

Термінові та аварійні заявки подаються ПрАТ "Кіровоградобленерго"  негайно після виникнення необхідності позапланового виведення обладнання або після того, як відбулось відключення.

Форма та зміст термінових та аварійних заявок не відрізняється від форми планових заявок. Термінові заявки розглядаються у пріоритетному порядку, а аварійні заявки розглядаються невідкладно в будь-який час доби.

Рішення про відмову заявки повинно містити причини відмови, а також перелік умов, при виконанні яких заявка може бути погоджена із зазначенням можливого терміну реалізації заявки.

У випадку необхідності продовження дозволеного/погодженого терміну діючої заявки, про це повідомляється не пізніше ніж за добу до закінчення дозволеного терміну заявки із зазначенням терміну на який необхідно продовжити діючу заявку, причини продовження, прізвище працівника, який підписав заявку на продовження. Заявка на продовження терміну діючої заявки передається по каналам зв’язку і порядку зазначеним в Положеннях про взаємовідносини між ПрАТ "Кіровоградобленерго"  та Користувачем.

Всі планові ремонтні роботи устаткування ПрАТ "Кіровоградобленерго" виконується відповідно до річного та місячного плану-графіку ремонтів.

Форма заявки на виведення обладнання з роботи та перелік необхідних даних та вимог, що стосуються проведення робіт, включаючи заходи з безпеки, терміни подання, розгляду та узгодження заявки, а також повідомлення про результати розгляду визначаються відповідно до вимог Кодексу системи розподілу та затвердженими Положеннями про взаємовідносини між ОСР та Користувачем.